## Slide 1
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Arbeitszimmer
Ausgaben Raumebene

## Slide 2
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Arbeitszimmer
NT-ready
Maßnahmen erforderlich
Neuer Heizkörper
Aktuell
Sehr hohe Heizlast
1.200 Watt
100 W/m²
Heizkörper
550 Watt
40 % Deckungsgrad
Nicht niedertemperaturfähig (NT-ready)
Noch nicht geeignet, sehr hohe Vorlauftemperatur nötig.
In diesem Zustand kann der Raum nur sehr ineffizient mit einer Wärmepumpe beheizt werden – der Stromverbrauch wäre deutlich zu hoch. Nachfolgend finden Sie Hinweise, wie sich die Eignung Ihres Gebäudes verbessern lässt.
Schlecht geeignet ohne Maßnahmen
Jetzt ist Optimierung gefragt.
Die Heizlast ist sehr hoch. Für den sinnvollen Einsatz einer Wärmepumpe ist eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle – insbesondere durch [Dämmung der Außenwand und … ] – voraussichtlich notwendig.
Heizkörpertausch
1.100 Watt bei Typ 33
90 % Deckungsgrad
Deutlich zu geringe Leistung
Ein Tausch bringt viel.
Ein neuer Heizkörper mit [deutlich mehr] Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken.
R1
R2
R3
Variante 1

## Slide 3
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Arbeitszimmer
NT-ready
Maßnahmen erforderlich
Neuer Heizkörper
Aktuell
Sehr hohe Heizlast
1.200 Watt
100 W/m²
Heizkörper
550 Watt
40 % Deckungsgrad
Nicht niedertemperaturfähig (NT-ready)
Noch nicht geeignet, sehr hohe Vorlauftemperatur nötig.
In diesem Zustand kann der Raum nur sehr ineffizient mit einer Wärmepumpe beheizt werden – der Stromverbrauch wäre deutlich zu hoch. Nachfolgend finden Sie Hinweise, wie sich die Eignung Ihres Gebäudes verbessern lässt.
Schlecht geeignet ohne Maßnahmen
Jetzt ist Optimierung gefragt.
Die Heizlast ist sehr hoch. Für den sinnvollen Einsatz einer Wärmepumpe ist eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle – insbesondere durch [Dämmung der Außenwand und … ] – voraussichtlich notwendig.
Heizkörpertausch
1.100 Watt bei Typ 33
90 % Deckungsgrad
Deutlich zu geringe Leistung
Ein Tausch bringt viel.
Ein neuer Heizkörper mit [deutlich mehr] Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken.
R1
R2
R3
Variante 2

## Slide 4
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Arbeitszimmer
NT-ready
Maßnahmen erforderlich
Neuer Heizkörper
Aktuell
Sehr hohe Heizlast
1.200 Watt
100 W/m²
Heizkörper
550 Watt
40 % Deckungsgrad
Nicht niedertemperaturfähig (NT-ready)
Noch nicht geeignet, sehr hohe Vorlauftemperatur nötig.
In diesem Zustand kann der Raum nur sehr ineffizient mit einer Wärmepumpe beheizt werden – der Stromverbrauch wäre deutlich zu hoch. Nachfolgend finden Sie Hinweise, wie sich die Eignung Ihres Gebäudes verbessern lässt.
Schlecht geeignet ohne Maßnahmen
Jetzt ist Optimierung gefragt.
Die Heizlast ist sehr hoch. Für den sinnvollen Einsatz einer Wärmepumpe ist eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle – insbesondere durch [Dämmung der Außenwand und … ] – voraussichtlich notwendig.
Heizkörpertausch
1.100 Watt bei Typ 33
90 % Deckungsgrad
Deutlich zu geringe Leistung
Ein Tausch bringt viel.
Ein neuer Heizkörper mit [deutlich mehr] Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken.
R1
R2
R3
Achtung! Hohe Raumtemperatur gewählt
Die angegebene Raumtemperatur ist vergleichsweise hoch.
Typischerweise werden 20 °C in Wohnräumen und 24 °C in Bädern angesetzt.
Handelt es sich um ein Badezimmer? Testen Sie die Eignung bei 20 °C Raumtemperatur. Sollte die Heizfläche dann ausreichen, genügt es zumeist, dass an sehr kalten Tagen mit einem Infrarotstrahler oder einem Heizlüfter unterstützt wird.
RW
Variante 2

## Slide 5
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Arbeitszimmer
Sehr hohe Heizlast
1.200 Watt
100 W/m²
Heizkörper
550 Watt
40 % Deckungsgrad
Nicht niedertemperaturfähig (NT-ready)
Noch nicht geeignet, sehr hohe Vorlauftemperatur nötig.
In diesem Zustand kann der Raum nur sehr ineffizient mit einer Wärmepumpe beheizt werden – der Stromverbrauch wäre deutlich zu hoch. Nachfolgend finden Sie Hinweise, wie sich die Eignung Ihres Gebäudes verbessern lässt.
Schlecht geeignet ohne Maßnahmen
Jetzt ist Optimierung gefragt.
Die Heizlast ist sehr hoch. Für den sinnvollen Einsatz einer Wärmepumpe ist eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle – insbesondere durch [Dämmung der Außenwand und … ] – voraussichtlich notwendig.
Heizkörpertausch
1.100 Watt bei Typ 33
90 % Deckungsgrad
Deutlich zu geringe Leistung
Ein Tausch bringt viel.
Ein neuer Heizkörper mit [deutlich mehr] Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken.
R1
R2
R3
Neuer Heizkörper
Aktuell
Größerer Heizkörper
Variante 3
NT-ready
Maßnahmen erforderlich
Nur darstellen, wenn größerer HK erforderlich

## Slide 6
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Arbeitszimmer
Kalkulierte Raumheizlast:
1.200 Watt | 100 W/m²
Noch nicht geeignet ohne Maßnahmen
Jetzt ist Optimierung gefragt.
Die Heizlast ist sehr hoch. Für den sinnvollen Einsatz einer Wärmepumpe ist eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle – insbesondere durch [Dämmung der Außenwand und … ] – voraussichtlich notwendig.
R2
Neuer Heizkörper
Aktuell
Größerer Heizkörper
Variante 4
NT-ready
Maßnahmen erforderlich
Nur darstellen, wenn größerer HK erforderlich
Heizkörper
Deutlich zu geringe Leistung
Ein Tausch bringt viel.
Ein neuer Heizkörper mit [deutlich mehr] Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken.
R3
Nicht niedertemperaturfähig (NT-ready)
Noch nicht geeignet, sehr hohe Vorlauftemperatur nötig.
In diesem Zustand kann der Raum nur sehr ineffizient mit einer Wärmepumpe beheizt werden – der Stromverbrauch wäre deutlich zu hoch. Nachfolgend finden Sie Hinweise, wie sich die Eignung Ihres Gebäudes verbessern lässt.
R1
Neuer Heizkörper
Aktuell
550 Watt
40 % Deckung
Neuer Heizkörper
1.100 Watt (Typ 33)
90 % Deckung
Achtung! Hohe Raumtemperatur gewählt
Die angegebene Raumtemperatur ist vergleichsweise hoch.
Typischerweise werden 20 °C in Wohnräumen und 24 °C in Bädern angesetzt.
Handelt es sich um ein Badezimmer? Testen Sie die Eignung bei 20 °C Raumtemperatur. Sollte die Heizfläche dann ausreichen, genügt es zumeist, dass an sehr kalten Tagen mit einem Infrarotstrahler oder einem Heizlüfter unterstützt wird.
RW

## Slide 7
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Arbeitszimmer
Aktuell
Größerer Heizkörper
Variante 4
NT-ready
Maßnahmen erforderlich
Heizkörper
Deutlich zu geringe Leistung
Ein Tausch bringt viel.
Ein neuer Heizkörper mit [deutlich mehr] Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken. Ein besserer Heizkörper (Typ 33) gleicher Größe ist wahrscheinlich nicht ausreichend.
Neuer Heizkörper
550 Watt
40 % Deckung
1.100 Watt (Typ 33)
90 % Deckung
Wie gut sind die Heizkörper geeignet?
R3
NT-ready
Noch nicht
gut geeignet
Besserer Heizkörper
Aktuell
eingeschränkt
geeignet
Kalkulierte Heizleistung und Deckungsgrad

## Slide 8
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Arbeitszimmer
Kalkulierte Raumheizlast
Noch nicht geeignet ohne Maßnahmen
Jetzt ist Optimierung gefragt.
Die Heizlast ist sehr hoch. Für den sinnvollen Einsatz einer Wärmepumpe ist eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle – insbesondere durch [Dämmung der Außenwand und … ] – voraussichtlich notwendig.
R2
Neuer Heizkörper
Aktuell
Größerer Heizkörper
Variante 5
 favorisiert
NT-ready
Maßnahmen erforderlich
Nur darstellen, wenn größerer HK erforderlich
Heizkörper
Deutlich zu geringe Leistung
Ein Tausch bringt viel.
Ein neuer Heizkörper mit [deutlich mehr] Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken.
R3
Nicht niedertemperaturfähig (NT-ready)
Noch nicht geeignet, sehr hohe Vorlauftemperatur nötig.
In diesem Zustand kann der Raum nur sehr ineffizient mit einer Wärmepumpe beheizt werden – der Stromverbrauch wäre deutlich zu hoch. Nachfolgend finden Sie Hinweise, wie sich die Eignung Ihres Gebäudes verbessern lässt.
R1
Neuer Heizkörper
Aktuell
550 Watt
40 % Deckung
Neuer Heizkörper
1.100 Watt (Typ 33)
90 % Deckung
Achtung! Hohe Raumtemperatur gewählt
Die angegebene Raumtemperatur ist vergleichsweise hoch.
Typischerweise werden 20 °C in Wohnräumen und 24 °C in Bädern angesetzt.
Handelt es sich um ein Badezimmer? Testen Sie die Eignung bei 20 °C Raumtemperatur. Sollte die Heizfläche dann ausreichen, genügt es zumeist, dass an sehr kalten Tagen mit einem Infrarotstrahler oder einem Heizlüfter unterstützt wird.
RW
50
1.200 Watt | 100 W/m²
70
W/m²
90

## Slide 9
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Arbeitszimmer
Aktuell
Größerer Heizkörper
Variante 5
NT-ready
Maßnahmen erforderlich
Hier jeweils Symbol für besseren HK mit gleichen Abmaßen vs. vergrößerten HK
Deutlich zu geringe Leistung
Ein Tausch bringt viel.
Ein neuer Heizkörper mit [deutlich mehr] Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken. Ein besserer Heizkörper (Typ 33) gleicher Größe ist wahrscheinlich nicht ausreichend.
Neuer Heizkörper
Wie gut sind die Heizkörper geeignet?
R3
NT-ready
Noch nicht
gut geeignet
eingeschränkt
geeignet
Aktueller Heizkörper
550 Watt
40 % Deckung
Besserer Heizkörper (Typ 33)
1.100 Watt
90 % Deckung
Heizkörper vergrößern

## Slide 10
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Arbeitszimmer
Aktuell
Größerer Heizkörper
Variante 5
 favorisiert
NT-ready
Maßnahmen erforderlich
Hier jeweils Symbol für besseren HK mit gleichen Abmaßen vs. vergrößerten HK
Deutlich zu geringe Leistung
Ein Tausch bringt viel.
Ein neuer Heizkörper mit [deutlich mehr] Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken. Ein besserer Heizkörper (Typ 33) gleicher Größe ist wahrscheinlich nicht ausreichend.
Neuer Heizkörper
Wie gut sind die Heizkörper geeignet?
R3
NT-ready
Noch nicht
gut geeignet
eingeschränkt
geeignet
Aktueller Heizkörper
550 Watt
40 % Deckung
Besserer Heizkörper (Typ 33)
1.100 Watt
90 % Deckung
Heizkörper vergrößern

## Slide 11
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Arbeitszimmer
Ausgabe Gebäudeebene
- Dashboard Räume

## Slide 12
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Besserer Heizkörper
Aktuell
Neuer Heizkörper
Aktuell
Wohnzimmer
Arbeitszimmer
Vergrößerter Heizkörper
Besserer Heizkörper
Aktuell
Heizkörper
Gebäudehülle
Schlafzimmer
Heizkörper
Gebäudehülle
Hier bräuchte man dann auch Output, wenn es kein explizites Schlechtpunkt-Bauteil gibt.
Heizkörper
Gebäudehülle
Die Außenwand ist in diesem Raum Maßgeblich für hohe Wärmeverluste
Die Fenster sind in diesem Raum Maßgeblich für hohe Wärmeverluste
Dashboard der Räume am Anfang oder Ende der gebäudeergebnisse?
Diagramm mit Grafiken vsl. zu aufwändig.
Dashboard Räume Variante 1

## Slide 13
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Wohnzimmer
Arbeitszimmer
Heizkörper
Gebäudehülle
Schlafzimmer
Heizkörper
Gebäudehülle
Heizkörper
Gebäudehülle
Dashboard Räume Variante 2
Ohne Dämmmaßnahmen muss der Heizkörper in diesem Raum vergrößert werden.
Die [Außenwände] haben einen hohen U-Wert und sind deshalb maßgeblich für die Wärmeverluste in diesem Raum.
vergrößern
Ohne Dämmmaßnahmen muss der Heizkörper in diesem Raum durch einen besseren Heizkörper (bspw. Typ 33) gleicher Größe ausgetauscht werden.
verbessern
Die [Fenster] haben einen hohen U-Wert und sind deshalb maßgeblich für die Wärmeverluste in diesem Raum.
Kategorie „Gebäudehülle“ braucht auch einen Output, wenn es kein explizites Schlechtpunkt-Bauteil gibt. Ggf. allg. Output Gebäudehülle

## Slide 14
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Wohnzimmer
Arbeitszimmer
Heizkörper
Gebäudehülle
Schlafzimmer
Heizkörper
Gebäudehülle
Heizkörper
Gebäudehülle
Dashboard Räume Variante 3
 favorisiert
Ohne Dämmmaßnahmen muss der Heizkörper in diesem Raum vergrößert werden.
Die [Außenwände] haben einen hohen U-Wert und sind deshalb maßgeblich für die Wärmeverluste in diesem Raum.
vergrößern
Ohne Dämmmaßnahmen muss der Heizkörper in diesem Raum durch einen besseren Heizkörper (bspw. Typ 33) gleicher Größe ausgetauscht werden.
verbessern
Die [Fenster] haben einen hohen U-Wert und sind deshalb maßgeblich für die Wärmeverluste in diesem Raum.
Kategorie „Gebäudehülle“ braucht auch einen Output, wenn es kein explizites Schlechtpunkt-Bauteil gibt. Ggf. allg. Output Gebäudehülle
550 W | 40 %
1.200 W | 100 W/m²
1.200 W | 100 W/m²
1.200 W | 100 W/m²
1.200 W | 100 W/m²
550 W | 70 %
650 W | 65 W/m²
Vorschlag kaskadisch:
von Gesamtgebäude negativ abweichendes Bauteil darstellen >> falls nicht vorhanden:
„Worst performing“ Bauteil des Raumes darstellen >> falls nicht vorhanden:
Allgemeiner Output Gebäudehülle oder nur Kennzahlen

## Slide 15
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
NT-Readiness Gebäude
Es wäre gut, das Raum- vs. Gebäudelevel auf markante Weise sichtbar zu machen, ggf. durch Symbol o.Ä.?
Teilweise niedertemperaturfähig – Maßnahmen erforderlich Gute Basis – mit Potenzial Ein niedertemperaturfähiges Gebäude sollte auch an kalten Wintertagen in allen Räumen mit einer Vorlauftemperatur von unter 55°C auskommen. Im jetzigen Zustand des Gebäudes ist die erforderliche Vorlauftemperatur zu hoch. Manche Räume erfüllen bereits die Anforderungen für niedrigere Vorlauftemperaturen. Einige Räume brauchen jedoch eine höhere Vorlauftemperatur. Mit einfachen, gezielten Maßnahmen kann das gesamte Gebäude NT-ready werden.
NT-ready
Maßnahmen erforderlich
Alternativen zur Darstellung NT-ready Level auf Gebäudeebene?
Variante 1

## Slide 16
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
NT-Readiness Gebäude
Es wäre gut, das Raum- vs. Gebäudelevel auf markante Weise sichtbar zu machen, ggf. durch Symbol o.Ä.?
Teilweise niedertemperaturfähig – Maßnahmen erforderlich Gute Basis – mit Potenzial Ein niedertemperaturfähiges Gebäude sollte auch an kalten Wintertagen in allen Räumen mit einer Vorlauftemperatur von unter 55°C auskommen. Im jetzigen Zustand des Gebäudes ist die erforderliche Vorlauftemperatur zu hoch. Manche Räume erfüllen bereits die Anforderungen für niedrigere Vorlauftemperaturen. Einige Räume brauchen jedoch eine höhere Vorlauftemperatur. Mit einfachen, gezielten Maßnahmen kann das gesamte Gebäude NT-ready werden.
NT-ready
Noch nicht
gut geeignet
eingeschränkt
geeignet

## Slide 17
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
NT-Readiness Gebäude
Es wäre gut, das Raum- vs. Gebäudelevel auf markante Weise sichtbar zu machen, ggf. durch Symbol o.Ä.?
Teilweise niedertemperaturfähig – Maßnahmen erforderlich Gute Basis – mit Potenzial Ein niedertemperaturfähiges Gebäude sollte auch an kalten Wintertagen in allen Räumen mit einer Vorlauftemperatur von unter 55°C auskommen. Im jetzigen Zustand des Gebäudes ist die erforderliche Vorlauftemperatur zu hoch. Manche Räume erfüllen bereits die Anforderungen für niedrigere Vorlauftemperaturen. Einige Räume brauchen jedoch eine höhere Vorlauftemperatur. Mit einfachen, gezielten Maßnahmen kann das gesamte Gebäude NT-ready werden.
NT-ready
Noch nicht
gut geeignet
eingeschränkt
geeignet

## Slide 18
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Heizkörpertausch
Viele Heizkörper sind nicht geeignet – Maßnahmen erforderlich
Hier ist ein Heizkörpertausch notwendig.
[Alle / x von y Heizkörpern] der in Ihrem Gebäude erfassten Räume benötigen aktuell eine sehr hohe Vorlauftemperatur. Damit eine Wärmepumpe effizient arbeiten kann, sollten Sie diese Heizkörper durch größere oder leistungsstärkere Modelle ersetzen.
Allgemeines Symbol Heizkörpertausch?
💡 Hinweis: Sie können weitere Räume eingeben, um ein vollständigeres Bild zu erhalten. Wenn nicht, sollte die Heizkörperbewertung im Rahmen der konkreten Planung erfolgen

## Slide 19
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Gebäudehülle
Heizkörper
Sollte man alternativ einen Satz je Bauteil machen und ein/ausschalten je nach Ergebnis?
Dann könnte man diese Sätze jeweils neben dem Icon darstellen
Wärmeschutz ausbaufähig – Maßnahmen empfehlenswert
Einige Bauteile bieten Verbesserungspotenzial. Das Wärmeschutzniveau ist teilweise gut, aber es bestehen noch zu hohe Wärmeverluste. Vor allem über die Außenwände bestehen spürbar hohe Wärmeverluste. Durch gezielte Dämmmaßnahmen lassen sich Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe deutlich verbessern.
💡 Hinweis: Für eine genauere Bewertung können weitere Räume ergänzt oder im Planungsprozess detailliert betrachtet werden.
Variante 1

## Slide 20
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Gebäudehülle
Wärmeschutz ausbaufähig – Maßnahmen empfehlenswert
Einige Bauteile bieten Verbesserungspotenzial. Das Wärmeschutzniveau ist teilweise gut, aber es bestehen noch zu hohe Wärmeverluste. Vor allem über die Außenwände bestehen spürbar hohe Wärmeverluste. Durch gezielte Dämmmaßnahmen lassen sich Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe deutlich verbessern.
💡 Hinweis: Für eine genauere Bewertung können weitere Räume ergänzt oder im Planungsprozess detailliert betrachtet werden.
Hohe Verluste in 4 Räumen
Höhere Verluste in 2 Räumen
Höhere Verluste in 3 Räumen
Variante 2

## Slide 21
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
Gebäudehülle
Wärmeschutz ausbaufähig – Maßnahmen empfehlenswert
Einige Bauteile bieten Verbesserungspotenzial. Das Wärmeschutzniveau ist teilweise gut, aber es bestehen noch zu hohe Wärmeverluste. Durch gezielte Dämmmaßnahmen lassen sich Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe deutlich verbessern.
Variante 3 - Aussage je Bauteil
 favorisiert
Hohe Wärmeverluste über die Außenwand Die Außenwand hat einen sehr hohen U-Wert. Deshalb entweicht hier ein Großteil der Wärme. Eine (zusätzliche) Dämmung senkt den Energieverbrauch und die Heizlast deutlich.
Einzelne Fenster als Schwachstelle – Maßnahmen vorteilhaft Fenster verbessern – für mehr Effizienz. Einige Fenster sind energetisch ungünstig. Der Austausch verbessert die Wärmepumpen-Eignung und spart Energie.
Dach gut isoliert Das Dach hat einen geringen U-Wert. Damit verliert es wenig Wärme und leistet bereits einen wichtigen Beitrag zum Wärmeschutz des Gebäudes.
Hohe Verluste in 4 Räumen
Höhere Verluste in 2 Räumen
Texte liegen derzeit generisch vor.
Texte je Bauteil müssten noch erstellt werden.

## Slide 22
Gebäude
Verluste
Heizflächen
Ergebnis
💡 Hinweis: Für eine genauere Bewertung können weitere Räume ergänzt oder im Planungsprozess detailliert betrachtet werden.
Horizontaler Gebäudeabschluss ausbaufähig Der Fußboden bzw. die Kellerdecke und die obere Geschossdecke haben einen höheren U-Wert.
Bei einem ungedämmten und unbeheizten Dachspitz ist die Dämmung der oberen Geschossdecke eine einfache und kostengünstige Maßnahme.
Auch die Kellerdecke bietet bei unbeheizten Kellern Einsparpotenzial. Eine Dämmung von unten ist einfach umsetzbar und erhöht die Fußbodentemperatur im Erdgeschoss.
Höhere Verluste
in 3 Räumen
Variante 3 - Aussage je Bauteil
 favorisiert
Texte liegen derzeit generisch vor.
Texte je Bauteil müssten noch erstellt werden.